仙林宾馆湖面栈桥及凉亭工程量项目清单

| 分项目 | 规格/型号 | 单位 | 数量 | 品牌 | 单价 | 合计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 原护栏、地板、及凉亭拆除 | / | 项 | 1 | / |  |  | 垃圾清运至甲方指定地点并外运 |
| 塑木护栏 | 立柱150mm*150mm高度1300mm；横：100mm*50mm；竖档50mm*50mm；材质壁厚不低5mm立柱中心间距1500mm; 竖档间距105.5mm；涉及到的金属固定钢件需采用镀锌材料，壁厚不低于1.5mm，所有固定螺丝采用不锈钢螺丝、其它安装所需全部辅材。具体参考施工图及效果图及现场交底。 | 米 | 143 | / |  |  | 护栏需做表面处理，四面打磨,颜色参照北坡护栏 |
| 塑木地板 | 140mm*25mm圆孔塑木地板、40mm*30mm实心龙骨、65mm*65mm封边条，4mm*3mm卡扣螺丝、8mm*8mm龙骨钉、其它安装所需全部辅材。具体参考效果图及现场交底。 | m2 | 154 | / |  |  | 表面处理，打磨 |
| 凉亭 | 按设计图纸进行施工 立柱150mm*150mm、斜梁120mm*60mm、横梁120mm*60mm、瓦片177mm*21mm、底座：铁制、柱围180mm*180mm、立柱之间安装2张靠背椅，其它安装所需全部辅材。涉及到的金属固定钢件需采用镀锌材料，壁厚不低于1.5mm，具体参考施工图及效果图及现场交底。 | 项 | 1 | / |  |  | 表面处理，四面打磨 |
| 总计费用 | 大写： |
| 最终优惠价 | 大写： （最终结算价款以乙方实际安装后经甲方验收合格的数量为准） |
| 备 注 | 以上报价含此次施工人工费、运输费、税费、垃圾清运费等一切费用，开据增值税发票专票(投标时请注明税点) |